## Slide 1: MQTT

## Slide 2: MQTT
O MQTT (Message Queue Telemetry Transport) é em um protocolo de mensagens leve / light-weight criado em 1999.
O objetivo original dele era ser um protocolo adequado para comunicação entre máquinas / dispositivos em rede (tanto local como Internet).
Este tipo de comunicação é referenciada na literatura técnica como M2M (Machine-to-Machine).

## Slide 3: MQTT
Pelo fato de não utilizar alto poder computacional (processamento e uso de memória RAM), assim como não utilizar alta banda de Internet, o MQTT é um dos protocolos mais adequados atualmente para comunicação M2M e telemetria em dispositivos embarcados de forma geral.
Justamente por isso, o MQTT é popular em se tratando de Internet das Coisas.

## Slide 4: MQTT
Uma comunicação MQTT é composta das seguintes partes:
Publishers: o(s) dispositivo(s) que irá (irão) disponibilizar informações.
Subscribers: o(s) dispositivo(s) que irá (irão) receber as informações.

## Slide 6
Broker: este é o servidor da comunicação MQTT.
Ele fica “na nuvem” (em um servidor na Internet, acessível de qualquer lugar do mundo desde que haja conexão com à Internet).
Teoricamente, não há limites máximo e mínimo especificados de subscribers e publishers em uma mesma comunicação MQTT, portanto a escalabilidade de uma comunicação MQTT pode ser altíssima.

## Slide 7
Brokers públicos
Quando preciso de um broker na nuvem para validar uma conexão geralmente uso os seguintes brokers públicos:

## Slide 8
Apesar da distinção entre publisher e subscriber
um dispositivo pode, de forma simultânea, publicar (fazer publish) em N tópicos diferentes
E se subscrever (ser subscriber) em X tópicos distintos.
Ou seja, um mesmo dispositivo pode ser publisher e subscriber, o que significa que todos podem enviar e receber informações.

## Slide 9
Os dispositivos publishers enviam informações para o Broker.
Por sua vez, os dispositivos subscribers recebem tais informações do Broker e ele gerencia a troca de mensagens.
Ou seja, o “trabalho pesado” de sincronizar o envio e recebimento fica sob inteira responsabilidade do Broker, o que faz com que os sistemas embarcados (publishers e subscribers) fiquem livres para gerenciar outras coisas, inclusive entrar em sleep ou deep sleep mode.

## Slide 10
O MQTT além de utilizar poucos recursos computacionais, pode-se afirmar que o MQTT leva a uma redução de consumo energético (se comparado a alguns outros protocolos de comunicação, como o HTTP, por exemplo).

## Slide 11
Tópico: “chave” / identificação da informação publicada. É usado para direcionar a informação publicada / enviada a quem assina (quem “dá subscribe”) no tópico, permitindo ao broker MQTT gerenciar esta entrega de mensagens.
O tópico consiste de uma string (por exemplo: MQTTTesteTopico)

## Slide 12
Payload: informação que deseja enviar (propriamente dita).

## Slide 13
Um publisher, conectado ao Broker (servidor MQTT) , envia / publica as informações em um dado momento.
Os subscribers, assim como os publishers, também estão conectados aos brokers e “escutando” mensagens trafegadas com o tópico-alvo. Quando uma mensagem com o tópico alvo é publicada, automaticamente são direcionadas aos subscribers.

## Slide 14
Em termos de portas de comunicação MQTT, tipicamente há duas opções:
Porta 1883: conexão com broker MQTT sem encriptação. Por razões de segurança, é recomendado o uso de MQTT com conexão não encriptada somente para testes rápidos, protótipos e afins, nunca em produtos finais.
Porta 8883: conexão com broker MQTT com encriptação (usando TLS/SSL).
O uso de encriptação na conexão MQTT é algo não tão simples de se fazer

## Slide 15: QoS 0 - No máximo uma vez
Nesse QoS a mensagem é enviada apenas uma vez e não haverá passos seguintes, dessa forma a mensagem não será armazenada, nem haverá um feedback para saber se ela chegou ao destinatário.
Esse modo de transferência é o mais rápido, porém o menos seguro já que a mensagem será perdida caso o envio falhe ou o cliente esteja desconectado.

## Slide 16: QoS 1 - Pelo menos uma vez
Nesse modo de transferência, a mensagem é entregue pelo menos uma vez, havendo uma espera da recepção de feedback da entrega da mensagem, o chamado PUBACK. Não recebendo o PUBACK, a mensagem continuará sendo enviado até que haja o feedback.
Nesse QoS pode acontecer da mensagem ser enviada diversas vezes e ser processada diversas vezes.
Para que haja o envio da mensagem mais de uma vez, a mensagem precisa ser armazenada. Ela será excluída do receptor após ter recebido o feedback de confirmação do envio.

## Slide 17: QoS 2 - Exatamente uma vez
Nesse modo de transferência, a mensagem é entregue exatamente uma vez, necessitando que a mensagem seja armazenada localmente no emissor e no receptor até que seja processada.

## Slide 18
Download Loja do Windows MQTTBOX

## Slide 23
Instalação da biblioteca para comunicação MQTT PubSubClient,